「2014年仁川亞洲運動會」購置培訓隊訓練器材案(資本門)

標 價 清 單

| 項次 | 品名 | 規格 | 數量 | 單價 | 複價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 愛斯基摩單人競速比賽艇(K1) | 指定品牌：NELO-Quattro ML SCS A級比賽用船，須符合國際輕艇總會(ICF) 2014年競速輕艇競賽規則，採用最新第四代船型。 1.尺寸：長度520㎝含以下。 2.船重：12 ㎏含以下。 3.船寬：36㎝含以上。 4.座艙：87㎝ × 36㎝(含以上)。 5.適用選手重量：70/80㎏級。 6.材質：(SCS)囊狀真空系統，熱固化，以環氧樹脂、3層泡芯碳纖維。 7.船體採一體成型建造(One Piece Construction)，交貨時檢附證明。 8.腳蹬板材質：外包覆碳纖維(carbon)腳踏板，不能以替代品交貨，每艘船附1個。 9.腳蹬板構造鋁製支架結構，為全包式腳踏板，腳踏板分為上下兩部分，可分離調整使用腳蹬板，且腳蹬板有多段位置調整使用，採用快拆式螺絲固定。 10.腳跟固定架：由一支鋁製軌道及二塊碳纖維(carbon)固定板組成，固定板分前腳跟板及活動式後頂板組成，後頂板可前後調整位置使用，須為原廠提供不能以替代品交貨，每艘船附一個。 11.尾舵：材質為50%尼龍(Nylon)，50%玻璃纖維(Fiberglass)，不銹鋼舵桿直徑6㎜(±0.5㎜)。 12.座椅：為100%環氧樹脂(Epoxy)碳纖維(Carbon)高背式座椅，座椅背面需附加碳纖維支架X型結構，每艘船附1個。 13.座椅軌道：每支鋁合金軌道附2個倒Ⅴ型座椅固定點，可上下及前後調整，每個座椅2支，採用快拆式螺絲固定。 14.座椅底座為鋁合金骨架，兩條水平固定於船身結構上，底座軌道前後端有多段座椅調整固定孔供使用。 15.附砝碼，加重後符合輕艇比賽規定，砝碼須為原廠提供，每只砝碼中央有螺絲孔可供固定，砝碼直徑48㎜(±3㎜)，須為原廠提供不可以採用其他加工替代品。 16.腳背帶：材質為碳纖維（carbon），碳纖維腳背板固定於上方，每艘船附1個；另附neoprene製腳背帶1個，，neoprene製腳背帶固定於下方。 17.座艙內設有可調式尾舵調整繩線，以利控制尾舵。 18.每艘船艇附1只原廠製造K1專用網狀船套及原廠專用船套袋，船套須有標示原廠品牌字樣或LOGO，船套須與船艇同一品牌，不可以採用其他加工替代品。 19.船身顏色設計由亞運代表隊教練提供，依照原廠提供色卡至少16個顏色供選擇及配置圖配合使用單位需求後，依指定顏色圖式交貨，甲板上須有第四代字樣圖案。(為求船艇規格之標準不接受成品出廠後廠商自行上色，須提供原廠出廠證明)。 20.船艇使用之品牌須符合國際輕艇總會(ICF)競賽規則，並於投標時檢附2014年ICF認可之證明文件及2012年內近三屆奧運官方提供使用證明。 21.船艇須為最近二屆奧運決賽中選手使用之船隻廠牌，投標時須檢附相關之證明。 22.船艇須為2014年出廠新品。 23.船艇交貨時須檢附2014年進口證明及原廠製造商出具出廠證明。 24.為確保船艇交貨之品質大陸地區之品牌不得採用。 (投標時須檢附原廠型錄及符合規格表功能特性型錄資料供審查) | 1 |  |  |
| 2 | 加拿大式單人競速比賽艇（C1） | 指定品牌：NELO-Vanquish Ⅲ 2H SCS A級比賽用船，須符合國際輕艇總會(ICF) 2014年競速輕艇競賽規則，採用第三代船型。 1.尺寸：長度520㎝含以下。 2.船重：16㎏含以下。 3.船寬：33㎝(含以上)。 4.船隻適用選手重量：80㎏級以上。 5.船體材質：(SCS)囊狀真空系統，熱固化，以環氧樹脂、3層泡芯碳纖維。 6.腳頂架：專為C型輕艇所設計之可調式L型鋁製腳頂架(附腳背帶)×1個，腳頂架有多段可調整固定孔供使用，採用快拆式螺絲固定。 7.膝跪墊放置架可供放置膝跪墊，每艘船附膝跪墊放置架鋁製×1個，放置架為活動式，採用快拆式螺絲固定，可前後調整位置使用。 8.每艘船艇附1只原廠製造C1專用船套及原廠專用船套袋，船套須有標示原廠品牌字樣或LOGO，船套須與船艇同一品牌，不可以採用其他加工替代品。 9.附砝碼，加重後符合輕艇比賽規定，砝碼須為原廠提供，每只砝碼中央有螺絲孔可供固定，砝碼直徑48㎜(±3㎜)，另須附砝碼固定軌道，不可以採用其他加工替代品，。 10.船身顏色彩繪設計由亞運代表隊教練提供，依照原廠提供色卡至少16個顏色供選擇及配置圖配合使用單位需求後，依指定彩繪顏色圖式交貨。(為求船艇規格之標準不接受成品出廠後自行上色，須提供原廠出廠證明)。 11.船艇使用之品牌須符合國際輕艇總會(ICF)競賽規則，並於投標時檢附2014年ICF認可之證明文件及2012年內近三屆奧運官方提供使用證明。 12.船艇須為最近二屆奧運決賽中選手使用之船隻廠牌，投標時須檢附相關之證明。 13.船艇須為2014年出廠新品。 14.船艇交貨時須檢附2014年進口證明及原廠製造商出具出廠證明。 15.為確保船艇交貨之品質大陸地區之品牌不得採用。 (投標時須檢附原廠型錄及符合規格表功能特性型錄資料供審查) | 1 |  |  |
| 3 | 防水無線電對講機 | 指定品牌：Hytera-PD 608防水無線對講機 (說明：訓練時長距離給予選手即時回饋) 1.類比＋數位雙模制式 2.VHF：136-174MHz 3.UHF：400-527MHz外形尺寸：119*56*35mm 4.最大功率：5W 5.電池電壓：7.4V 6.工作溫度： -30 ~ 60度 7.機身重量：約290g (含電池) 8.標準配件：原廠快速座充．變壓器．1700mAh鋰電電池．天線．背夾 9.IP67防水防塵等級 | 4 |  |  |
| 4 | 加拿大式輕艇競速槳(canoe) | 指定品牌：Braca Canoe Gere Neptun 1.木製槳葉 2.槳葉面積(surface)： 908-1116 cm2 3.槳葉長：54-56 cm 4.槳葉寬：20.5-22 cm | 1 |  |  |
| 5 | 加拿大式單人激流比賽艇（C1） | 品牌：VAJDA 型號：One 等級：Premium (最頂級) 尺寸：S (適合50-60公斤) 船長：350公分、船寬：63.3公分、座艙長：68公分、座艙寬：41公分 符合2013 ICF規則船重8公斤，船長：3.5公尺，船寬：0.6公尺 | 1 |  |  |
| 6 | 加拿大式單人激流比賽艇（C1） | 1.品牌：VAJDA 2.型號：Scream 3.等級：Premium (最頂級) 4.尺寸：M (適合60-70公斤)、船長：350.5公分、船寬：66.3公分、座艙長：59公分、座艙寬：46.5公分 5. 符合2013最新ICF國際輕艇激流規則之船艇規格-重量8公斤以下 | 1 |  |  |
| 7 | 愛斯基摩單人激流比賽艇(K1) | 品牌：VAJDA 型號：Fourteen 等級：Premium (最頂級) 尺寸：M (適合60-70公斤) 船長：360.5公分、船寬：60.2公分、座艙長：73.5公分、座艙寬：41.6公分 符合2013 ICF規則船重8公斤，船長：3.5公尺，船寬：0.6公尺 | 1 |  |  |
| 合 計 |  |

補充說明：

1.交貨日期：103年8月20日。

2.廠商投標時需提供產品彩色型錄(型錄若為原文則需註明中文規範說明)，並加蓋投標廠商公司章及負責人印章，未附者以資格不符論。

3.得標廠商供應之器材，如涉有仿冒或專利或專利總代理權之糾紛，責任概由廠商自行負責。

4.為確保交貨之品質大陸地區之品牌產品不得採用。

投標廠商：

負責人：